纯化水机组备件清单

根据招标要求、URS要求，且不限于已下备件清单。

（投标时请提供详细备件清单、注明规格、型号、品牌、数量）

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水电动慢开阀 | DN50 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 原 水 箱 |  | D=1800 H=2600 δ=4 V=5m3 | 台 | 1 |  |
|  | 保温层 |  | D=1900 H=2700 δ=3 | 台 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 0-1bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 喷淋装置 | DN25 |  | 台 | 1 |  |
|  | 呼吸器 | 0.22um 5英寸 | 226接口 | 台 | 1 |  |
|  | 排污碟阀 | DN50 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 原 水 泵 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 变频器 |  | 4KW | 台 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 0-10bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 碟阀 | DN50 |  | 台 | 1 |  |
|  | 单向阀 | DN50 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 预处理巴氏灭菌系统 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 板式换热器 | 10m2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 气动角座调节阀 | DN32 |  | 只 | 1 |  |
|  | 疏水阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
|  | 球阀 | DN25 |  | 台 | 1 |  |
|  | 换热器进口温度传感器 |  | 4-20mA输出 | 只 | 1 |  |
|  | 换热器出口温度传感器 |  | 4-20mA输出 | 只 | 1 |  |
|  | 碟阀 | DN50 |  | 台 | 3 |  |
| 5 | 多介质过滤器 |  | D=1300 H=2600 δ=4 | 台 | 1 |  |
|  | 原水金属流量计 | 16T/h | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 台 | 1 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN50 |  | 只 | 4 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 4 |  |
|  | 取样阀 | DN8 |  | 只 | 1 |  |
|  | 管路管件 |  | Ф19-Ф51 | 套 | 1 |  |
|  | 填 料 | 0.5-1mm | 填料高度400mm | 吨 | 1.0 |  |
|  | 填 料 | 1-2mm | 填料高度300mm | 吨 | 0.70 |  |
|  | 填 料 | 2-4mm | 填料高度200mm | 吨 | 0.50 |  |
|  | 填 料 | 4-8mm | 填料高度200mm | 吨 | 0.50 |  |
|  | 填 料 | 8-16mm | 填料高度200mm | 吨 | 0.50 |  |
| 6 | 活性碳过滤器 |  | D=1300 H=2600 δ=4 | 台 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 台 | 1 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN50 |  | 只 | 5 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 5 |  |
|  | 取样阀 | DN8 |  | 只 | 1 |  |
|  | 管路管件 |  | Ф19-Ф51 | 套 | 1 |  |
|  | 填 料 | 10-20目 | 填料高度1200mm | 吨 | 1.05 |  |
|  | 石英砂垫层 | 4-8mm | 填料高度150mm | 吨 | 0.40 |  |
|  | 石英砂垫层 | 8-16mm | 填料高度150mm | 吨 | 0.40 |  |
| 7 | 全自动余氯加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 余氯电极 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | PH电极 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 余氯变送器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 电缆 |  |  | 根 | 1 |  |
|  | 加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 全自动计量泵 | TPG602 | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 计 量 箱 | 100L |  | 台 | 1 |  |
|  | 液位开关 | SK-7 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 软化水装置 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 桶体 | YH-12 | D=1000 H=2400 | 台 | 2 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN50 |  | 只 | 12 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN40 |  | 只 | 3 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 15 |  |
|  | 取样阀 | DN6 |  | 只 | 2 |  |
|  | 管路管件 |  | Ф19-Ф51 | 套 | 1 |  |
|  | 盐箱 | PT-1000L |  | 台 | 1 |  |
|  | 液位开关 | SK-7 |  | 只 | 1 |  |
|  | 阳树脂 |  |  | m3 | 2 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 块 | 2 |  |
| 9 | 硬度报警监测仪 |  | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN20 |  | 只 | 2 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 精密过滤器 |  | D=200 H=1450 | 台 | 1 |  |
|  | 滤 芯 | 5um | 40英寸222接口 | 支 | 5 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 块 | 1 |  |
|  | 排气阀 | DN15 |  | 台 | 1 |  |
|  | 气动蝶阀 | DN50 |  | 只 | 2 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 2 |  |
| 11 | 中间水箱 |  | D=900 H=2200 δ=3 V=1m3 | 台 | 1 |  |
|  | 保温层 | BQL-10B | D=1000 H=2300 δ=2 | 台 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 0-1bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 喷淋装置 | DN25 |  | 台 | 1 |  |
|  | 呼吸器 | 0.22um 5英寸 | 226接口 | 台 | 1 |  |
|  | 排污碟阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 全自动加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 计量泵 | TPG602 | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 计 量 箱 | 100L |  | 台 | 1 |  |
|  | 液位开关 | SK-7 |  | 只 | 1 |  |
|  | PH变送器 |  |  | 只 | 1 |  |
|  | PH传感器 |  |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 一级多级泵 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 变频器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 单向阀 | DN50 |  | 只 | 1 |  |
|  | 隔膜电触点压力表 | -1-5bar |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 一级反渗透装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 一级膜元件 |  |  | 支 | 8 |  |
|  | 膜 容 器 | 8英寸2芯装 | 全无缝卫生级 | 支 | 4 |  |
|  | 支 架 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 管 件 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 冲洗电动阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
|  | 一级淡水金属流量计 | 10T/h | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 一级浓水金属流量计 | 6.0T/h | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 原水电导仪 | 8221 | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 一级淡水电导仪 |  | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 膜后压力传感器 | 0-25bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-25MPa |  | 块 | 1 |  |
|  | 取 样 阀 | DN8 |  | 只 | 4 |  |
|  | 进水隔膜阀 | DN50 |  | 只 | 1 |  |
|  | 清洗进口隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
|  | 浓水清洗回流隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
|  | 淡水清洗回流隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
|  | 浓水排放隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
|  | 浓水回流隔膜阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
| 15 | EDI增压泵 |  | Q=7m3/h H=41m W=1.5KW | 台 | 1 |  |
|  | 变频器 |  | 2.2KW | 台 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 0-10bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
| 16 | EDI主机 | 6.1 m3/h |  | 套 | 1 |  |
|  | 膜块 | MK-3-PHI | 3m3/h | 块 | 2 |  |
|  | 电源整流器 | AC600/10A |  | 台 | 2 |  |
|  | PID控制表 | XMV626 |  | 台 | 2 |  |
|  | 浓水进水隔膜阀 | DN20 |  | 只 | 2 |  |
|  | 产水手动隔膜阀 | DN25 |  | 只 | 2 |  |
|  | 浓水排水手动隔膜阀 | DN20 |  | 只 | 2 |  |
|  | 电极水手动隔膜阀 | DN15 |  | 只 | 2 |  |
|  | EDI出水取样阀 | DN15 |  | 只 | 2 |  |
|  | 淡水金属流量计 | 6T/h | 4-20mA输出 | 台 | 2 |  |
|  | 浓水金属流量计 | 0.6T/h | 4-20mA输出 | 台 | 2 |  |
|  | 电极水金属流量计 | 150L/h |  | 台 | 2 |  |
|  | 淡水温度传感器 | 0-200℃ | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 台 | 8 |  |
|  | EDI电导仪 | 8221 | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
| 17 | 紫外灭菌 | 6T/h |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 一级不合格水回流装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 气动隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 2 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 2 |  |
| 19 | 一级浓水自循环回流装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 气动碟阀 | DN40 |  | 只 | 2 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 2 |  |
| 20 | EDI不合格水回流装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 气动隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 4 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 4 |  |
| 21 | RO+EDI巴氏灭菌 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 双管板换热器 | 2 m2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 换热器出口温度传感器 | 0-200℃ | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 气动调节阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 只 | 1 |  |
|  | 疏水阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
|  | 旁通球阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
| 22 | 清洗装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 清 洗 泵 |  | Q=8m3/h H=34m W=1.50KW | 台 | 1 |  |
|  | 清 洗 箱 | PT-500L |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 设备内部管件 | Ф19-Ф51 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | PLC控制柜 |  | 1100×350×1750 | 台 | 1 |  |
|  | 动力控制柜 |  | 700×350×1750 | 台 | 1 |  |
|  | 256G存储卡 |  |  | 只 | 1 |  |
|  | 触摸屏 | TP-1200 | 12寸彩屏 | 台 | 1 |  |
|  | 有纸记录仪 | SR10006 | 6通道 | 台 | 1 |  |

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯化水箱 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 保温层 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 电加热呼吸器 | 0.22um 5英寸 | 226接口 | 台 | 1 |  |
|  | 隔离器 | CZ2277 |  | 只 | 1 |  |
|  | 喷淋装置 | DN25 |  | 台 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 0-1bar | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 排污隔膜阀 | DN40 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 纯化水泵 | KS-35-1 | Q=20m3/h H=63m W=11KW | 台 | 1 |  |
|  | 变频器 |  | 15KW | 台 | 1 |  |
|  | 回水金属流量计 | 25T/h | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 总送取样隔膜阀 | DN20 |  | 台 | 1 |  |
|  | 总回取样隔膜阀 | DN20 |  | 台 | 1 |  |
|  | 进水隔膜阀 | DN65 |  | 台 | 1 |  |
|  | 总送隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 只 | 1 |  |
|  | 总回隔膜压力表 | 0-1.0MPa |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 纯水回水不合格水回流装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 回水电阻仪 |  | 4-20mA输出，量程：0-20us/cm | 台 | 1 |  |
|  | 气动隔膜阀 | DN50 |  | 只 | 2 |  |
|  | 先导阀 |  |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 纯化水分配巴氏灭菌系统 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 双管板换热器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 气动角座调节阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
|  | 隔膜压力表 |  | 0-1.0MPa | 只 | 1 |  |
|  | 换热器出口温度传感器 |  | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 换热器进口温度传感器 |  | 4-20mA输出 | 台 | 1 |  |
|  | 疏水阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
|  | 旁通球阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |